Leśna Podlaska, 2023-07-27

### ZSR/2911/-9/2023

## Wyjaśnienia nr 1

## treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej na parterze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej; etap I – Przebudowa i remont pomieszczeń na I piętrze, część 2 – Aranżacja pomieszczeń - wykonanie zabudowy meblowej oraz dostawa i montaż sprzętu AGD” (ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2023/BZP 00323548/01)

W związku z pytaniami wykonawcy dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), poniżej wyjaśnia się:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza blaty w pomieszczeniu socjalnym przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Blat z laminatu kompaktowego o grubości 10-12 mm (wzmocniony od spodu płytą meblową gr. min. 18mm lub sklejką gr. 18mm) w kolorze szarym. Blat odporny na uszkodzenia mechaniczne (cięcie nożem), nie wchodzić w reakcję z substancjami i produktami spożywczymi, oraz nie chłonąc wody. Odporność na gorąco suche (min. 160st. C) min. klasa 4. wg EN 438-2-16, odporność na wilgotność min. 4 wg EN 12721, odporność na zarysowania gatunek 3 wg EN 438- 2-25, bezpieczny dla żywności.

Odpowiedź

Zamawiający w załączonym dokumencie „Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia” dokonał zmian w specyfikacji technicznej aranżacji i projekcie aranżacji.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza Stoły przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej (pokój nauczycielski) :

- Blat stołu z laminatu kompaktowego o grubości 10-12 mm (wzmocniony od spodu płytą meblową gr. min. 18mm lub sklejką gr. 18mm) w kolorze szarym. Blat odporny na uszkodzenia mechaniczne (cięcie nożem),nie wchodzić w reakcję z substancjami i produktami spożywczymi, oraz nie chłonąc wody. Odporność na gorąco suche (min. 160st. C) min. klasa 4. wg EN 438-2-16, odporność na wilgotność min. 4 wg EN 12721, odporność na zarysowania gatunek 3 wg EN 438- 2-25, bezpieczny dla żywności.

- Nogi kwadratowe z profila stalowego 100x100 mm kolor szary, spawane lub skręcane do stelaża

- Stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 40x40 mm. Ze względów jakościowych rama stelaża spawana lub skręcana.

Odpowiedź

Zamawiający w załączonym dokumencie „Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia” dokonał zmian w specyfikacji technicznej aranżacji i projekcie aranżacji.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza uchwyty krawędziowe nawierzchniowe jak w opisie aranżacji ( na rysunkach są opisane uchwyty frezowane niewidoczne - nie mam możliwości wykonania technicznie frezowania w płycie laminowanej) prosimy o dopuszczenie uchwytów nawierzchniowych do ustalenia na etapie realizacji.

Odpowiedź

Zamawiający w załączonym dokumencie „Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia” dokonał zmian w specyfikacji technicznej aranżacji i projekcie aranżacji.

Pytanie 4

Czy zamawiający w szafach z drzwiami suwanymi dopuszcza skrzydła drzwiowe otwierane? System drzwi przesuwnych zajmuje 10 cm z głębokości szafy i pomniejsza przestrzeń na segregatory i ubrania zwłaszcza w przypadku pomieszczenia księgowości.

Odpowiedź

Zamawiający w szafach z drzwiami suwanymi nie dopuszcza skrzydeł drzwiowych otwieranych.

Wymiar szaf - głębokość należy dostosować do wymiaru segregatorów.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuszcza szafy biurowe z stopkami regulującymi podłoże o wysokości 3 cm zamiast cokołów?

Odpowiedź

Zamawiający w załączonym dokumencie „Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia” dokonał zmian w specyfikacji technicznej aranżacji i projekcie aranżacji.

Dyrektor

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

mgr Radosław Stanisław Klekot